## Slide 1: AĞ MODELİ, SİNYALLER VE KANAL KAPASİTESİ
EBT521 – VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI
Prof.Dr. İbrahim ÖZÇELİK
ozcelik@sakarya.edu.tr
http://www.ozcelik.sakarya.edu.tr/
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

## Slide 2: AĞ MODELİ, SİNYALLER VE KANAL KAPASİTESİ
AĞ MODELİ
SİNYALLER
KANAL KAPASİTESİ

## Slide 3: AĞ MODELİ
Veri İletişimi
Katmanlı Model
OSI Referans Modeli
TCP/IP Protokol Yığını

## Slide 4: Veri İletişimi
Nasıl Yapılabilir?
  Kullanıcının veri giriş zamanından iletilmesine kadar bir çok yapılması gereken iş/problem
  Karmaşık problemleri çözmenin en kolay yolu parçalara ayırmaktır
  Parçaların kendi içinde çözümü, bütünün çözümüne katkıda bulunur
  Katmanlı modeli iki bilgisayar arasındaki iletişim sırasında neler olup bittiğini anlamamızı kolaylaştır

## Slide 5: Katmanlı Model – Bir Mektubun İletimi

## Slide 6: Katmanlı Model-devamı

## Slide 7: OSI Referans Modeli
Haberleşme sistemi problemini çözmek üzere Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) 1984’te Açık Sistem Bağlantıları (Open Systems Interconnection)-OSI referans modelini oluşturmuştur.
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 8: OSI referans modelinin amacı
Karmaşıklığı azaltır
Arayüzleri standarlaştırır
Çok üreticili bir gelişme ortamı sağlar
Moduler mimari imkanı sunar
Gelişime ivme kazandırır
Öğretimi ve öğrenmeyi kolaylaştırır
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri bağı
Fiziksel
7
6
5
4
3
2
1
İletim ortamı
7. Katman : Uygulama katmanı (Aplication layer)
6. Katman : Sunum katmanı (Presentation layer)
5. Katman : Oturum katmanı (Session layer)
4. Katman : Taşıma katmanı (Transportation layer)
3. Katman : Ağ katmanı (Network layer)
2. Katman : Veri bağı katmanı (Data link layer)
1. Katman : Fiziksel katman (Physical layer)

## Slide 9: Katman Özellikleri
O,T ve A iletişim katmanları
Tkaynak ve Thedef eş katmanlardır
Eş katmanlar birbiriyle konuşur ve birbirinin dilinden anlar
T katman protokolu: Tkaynak ve Thedef in iletişim kurallarını tanımlar
O
T
A
Kaynak
Hedef
O
T
A
İletim ortamı

## Slide 10: Kapsülleme (Encapsulation)
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri bağı
Fiziksel
Kaynak
Hedef
İletim ortamı
11010011000011110010
Veri
Ağ
Başlığı
Veri
Ağ
Başlığı
Çerçeve
Başlığı
Çerçeve
sonu
11010011000011110010
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri bağı
Fiziksel
Veri
Ağ
Başlığı
Veri bloku
Veri bloku
Veri bloku
Veri
Veri
Veri
E-posta
Veri
Ağ
Başlığı
Çerçeve
Başlığı
Çerçeve
sonu
Veri bloku
Veri bloku
Veri bloku
Veri
Veri
Veri
E-posta

## Slide 11: OSI ve TCP/IP Mimarilerinin Karşılaştırılması
TCP/IP Protokol Ailesi
TCP/IP
OSI
TCP
UDP
ARP
IGMP
ICMP
IP
Ethernet
Frame Relay
Token Ring
ATM
Uygulama
Taşıma
Ağ Erişim
HTTP
FTP
SMTP
DNS
Telnet
SNMP
Uygulama
Taşıma
Ağ
Veri Bağı
Sunum
Oturum
Fiziksel
İnternet

## Slide 12: SİNYALLER
Veri İletişim Terimleri
Zaman Domeni Kavramları
Analog Sinyaller
Sayısal Sinyaller
Frekans Domeni Kavramları
Analog İletim
Sayısal İletim

## Slide 13: Veri İletişim Terimleri
Veri : Bilgiyi yada manayı taşıyan birim
  Analog Veri – Ses, Video
  Sayısal Veri – 010101 (text, integer)
Sinyal : Verinin elektrik yada elektromanyetik gösterilimi
  Analog Sinyal – Genlik ve sıklığı zamanda sürekli değişken dalga - Sürekli Sinyal
  Sayısal Sinyal – Genlik ve sıklığı sabit bir seviyeden diğer bir sabit seviyeye değişen sinyal –Ayrık Sinyal
İletim : Sinyallerin yayılması ve işlenmesi vasıtasıyla verinin iletişimi
  Analog İletim : Analog veya Sayısal verinin analog sinyal vasıtasıyla taşınmasıdır
  Sayısal İletim : Analog veya Sayısal verinin sayısal sinyal vasıtasıyla taşınmasıdır

## Slide 14: Analog ve Sayısal Sinyaller
Analog ve Sayısal sinyal: Veri iletişiminde yaygınlıkla periyodik analog sinyal ve periyodik olmayan sayısal sinyal kullanılır

## Slide 15: Zaman Domeni Kavramları
Analog Sinyal
Sayısal Sinyal
Periyodik Sinyal : Zaman içerisinde tekrarlanan modele sahip bir sinyal
Periyodik Olmayan Sinyal : Zaman içerisinde tekrarlanmayan bir sinyal
Tepe Genliği (A)
Frekans (f)
Periyot (T)
Faz ()
Dalga Uzunluğu ()

## Slide 16: Analog Sinyaller
Frekansa bağlı olarak birçok ortam üzerinden yayılabilen zamanda sürekli değişken elektromanyetik dalga
Ortam örnekleri : Bakır kablo (burulmuş çift, koaksiyel), Fiber optik, Atmosfer
Analog sinyaller analog yada sayısal veri yayınlayabilir

## Slide 17: Sine Dalgası
Tepe Genliği (A)
  Zamanla değişen sinyalin maksimum değeri veya gücü
  Tipik olarak Volt ile ölçülür
Frekans (f)
  Sinyalin değişim hızı
  Saniyedeki tekrarlama sayısı (Hertz, Hz)
  Periyot = t : Sinyalin bir tekrarlama için aldığı zamanı tanımlar – T =1/f
Faz (φ)
  Tek bir sinyal periyodu içerisindeki zamanın göreceli pozisyon ölçümü

## Slide 18: Farklı Biçimlerde Sine Dalgası

## Slide 19: Farklı Biçimlerde Sine Dalgaları - devamı

## Slide 20: Dalga Uzunluğu
Bir çevrim zamanı boyunca işgal edilen mesafe
İki ardışık çevrime tekabül eden fazların iki noktası arasındaki mesafe

Sinyal hızını v olarak sayarsak
   = vT
  f = v
  c = 3*108 ms-1 (ışık hızı)

## Slide 21: Sayısal Sinyaller
Bakır bir kablo ortamı üzerinden iletilebilen voltaj darbelerinin dizisinden oluşur
Genellikle analog sinyalin iletiminden daha ucuzdur
Gürültü girişimine daha az duyarlıdır
Zayıflamadan daha fazla etkilenir
Sayısal sinyaller analog yada sayısal veri yayınlayabilir

## Slide 22: Sayısal Bir Sinyal İçin Genlik, Frekans ve Faz

## Slide 23: Bit Hızı ve Bit Aralığı

## Slide 24: Frekans Domeni Kavramları
Sinyaller genellikle birçok frekansın toplamından oluşur
Bileşenler sine dalgalarıdır
Bundan dolayı; herhangi bir sinyal sine dalga bileşenlerinin toplamı (Fourier analizi) olarak gösterilebilir
Temel Frekans :Bir sinyalin tüm frekans bileşenleri bir frekansın tamsayı çarpanı ise, bu frekans temel frekans olarak isimlendirilir.
Spektrum : Sinyali içeren frekans aralığı
Bandgenişliği (Mutlak) : Spektrum genişliği
Efektif (Anlamlı) Bandgenişliği : Hemen hemen bandgenişliği ile aynıdır ve sinyal enerjisinin çoğunu içeren darbandlı frekans aralığını tanımlar
DC bileşen : Sıfır frekans bileşeni
Sinyalin periyodu temel frekansın periyoduna eşittir

## Slide 25: Zaman ve Frekans Domeni

## Slide 26: Zaman ve Frekans Domeni - devamı

## Slide 27: Birleşik Dalga Biçimi (Frekans Bileşenleri Toplamı)

## Slide 28: Frekans Spektrumu ve Bandgenişliği
Bir sinyalin frekans spektrumu
  Sinyalin tüm frekans bileşenlerinin toplamı
Bir sinyalin bandgenişliği
  Herhangi bir iletim sistemi sınırlı bir frekans bandına sahiptir. Bu durum taşınabilen veri hızının sınırını gösterir
  Bir iletişim kanalı içerisinde mevcut frekans spektrumunun genişliği
Bandgenişliği bir sistemin verimini (throughput) de açıklamak için kullanılır
  Gerçek bandgenişliği verimle ilişkilidir
  Veri hızı (gönderici hızı veya kapasitesi) daha uygundur: saniye başına bit sayısı – bps
Örnek bandgenişliği
  Speech (Konuşma) bandgenişliği 100Hz - 7kHz
  Telefon bandgenişliği 300Hz - 3400Hz
  Video bandgenişliği 4MHz

## Slide 29: Spektrum ve Bandgenişliği

## Slide 30: Spektrum ve Bandgenişliği - devamı
Örnek: Bir sinyal 1000 ve 2000 Hz arasındaki frekans spektrumuna (1000 Hz’lik bandgenişliği) sahiptir. Bir ortam 3000 ile 4000 Hz arasındaki frekansları (1000 Hz’lik bandgenişliği) geçirebilir. Bu sinyal bu ortamdan aktarılabilir mi?
Cevap kesinlikle hayır. Sinyal aynı bandgenişliğine (1000 Hz) sahip olmasına rağmen, spektrum aralıkları birbirine çakışmamaktadır. Ortam sadece 3000 ve 4000 Hz arasındaki frekansları geçirmektedir; sinyal tamamen kaybolur.

## Slide 31: KANAL KAPASİTESİ
Daha büyük bir bandgenişliği daha yüksek bir bilgi taşıma kapasitesi sağlar
Buna göre;
  Herhangi bir sayısal dalga aslında sonsuz bir bandgenişliğine sahiptir
  Fakat, iletim sistemi bozulmalardan dolayı bu bandgenişliğini sınırlandıracaktır
  Ve, bununla beraber, herhangi verilen bir ortam için, daha yüksek bandgenişliği iletim maliyetinin artmasına neden olur
  Buna karşılık, bandgenişliğini sınırlamak bozulmalara neden olmaktadır
Bütün bunlara bağlı olarak Kanal kapasitesi;
  Belirli şartlar altında, verilen bir iletim ortamı yada kanalı üzerinden iletilebilecek maksimum hızı tanımlar
  Veri hızı, Bandgenişliği, Gürültü ve Hata Oranı gibi 4 faktörden etkilenir

## Slide 32: Nyquist Bandgenişliği
Gürültüsüz ve hatadan yoksun bir kanal için tanımlanmıştır
Bandgenişliği B olarak verilmişse, en yüksek sinyalleşme hızı 2B’dir
İki voltaj seviyeli binary sinyal için kanal kapasitesi
  C = 2B
Çoklu voltaj seviyesine veya ayrık sinyal sayısına (M) sahip sinyal için kanal kapasitesi
  C= 2B log2M
  M=8 (bazı modemlerde kullanılan değerdir) ve 3100 Hz’lik bandgenişliği için C = 18600 bps olur

## Slide 33: Shannon Kapasite Formülü
Veri hızı, gürültü ve hata hızı arasındaki ilişki dikkate alınırsa;
  Veri hızı ne kadar artarsa her bir bitin süresi de o kadar azalır, bu yüzden bir gürültü patlaması durumunda daha fazla bit etkilenir
  Verilen bir gürültü seviyesi için yüksek veri hızı daha yüksek hata oranı anlamına gelir
Bir sinyalin içerdiği gücün gürültü gücüne oranı iletimde önemli bir konudur ve sinyal gürültü oranı (SNR) olarak tanımlanır
  Sinyal gürültü oranı (decibel olarak): SNRdb=10 log10 (sinyal gücü/gürültü gücü)
  Yüksek bir SNR değeri yüksek kaliteli sinyal manasına gelir
  SNR erişilebilir veri hızının üst sınırını belirler
Bütün bunlara bağlı olarak Shannon yukarıda belirtilen etkileri de dikkate alarak
  Shannon Kapasite: C=B log2(1+SNR)
BW = 3000 Hz ve S/N = 35 dB (3162) olan bir telefon hattı için
  Maksimum veri hızı; C = 3000 * log2(3163) = 34.8 Kbps